# Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ  по установке ячеек на ПС Рязаньэнерго         (ПС 110/10 кВ «Лихачево» с заменой линейных выключателей 10 кВ)

Задание на выполнение работ.

1. Объём работ:

Выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции связанные с заменой выкатных элементов с масляными выключателями на выкатные элементы с вакуумными выключателями в ячейках ф  №17, №8, №16, №37 ПС 110/10 кВ «Лихачево».

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Наличие у подрядной и привлекаемых субподрядных организаций свидетельства о допуске на выполнение соответствующих видов работ, выданных в установленном порядке СРО;

2.2. Наличие опыта выполнения аналогичных работ;

2.3. Наличие квалифицированного персонала для выполнения работ.

3. Основание для проведения работ:

ИПР 2015 года.

4. Место расположение объекта:

г. Рязань, ПС 110/10 «Лихачево»

- Основные требования к выполнению работ:

Работы должны быть выполнены в соответствии с:

- проектной документацией;

- системой нормативных документов в строительстве;

- государственными и отраслевыми стандартами;

- действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другой НТД.

- Объёмы и состав работ (указываются для каждого пускового комплекса отдельно)

- демонтаж;

- строительно-монтажные работы (установка, замена);

- транспортировка МТР (в случае поставки МТР Заказчиком; место передачи МТР Заказчиком Подрядчику указывается в разделе «потребность в материально-технических ресурсах»).

- пусконаладочные работы в объёме согласно проекту и СНиП;

- шефмонтаж;

- уборка мусора, вывозка излишнего грунта;

- восстановление покрытия автодорог, элементов благоустройства;

- учет и передача материалов, полученных в результате демонтажа.

- прочее (в том числе рекультивация земельных участков).

7. Объемы работ определяются:

Объём работ определяется проектом на строительство и решением заказчика.

## Объемы работ:                                                                                                         Таблица №1

| № | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Произвести замену выкатных элементов с масляными выключателями тип ВМПЭ-10 в ячейках К-XII ф. №17, №8, №16, №37 на выкатные элементы с вакуумным выключателем типа ВВ/ТЕL-10-20/1000 с трансформаторами тока ТОЛ-10 Ктт = 400/5 с классом точности 0,5S /10Р с трансформатором тока ТЗР (количество ТЗР согласно проекту). | комплекта | 4 |
|  | Произвести замену контрольного кабеля токовых цепей защит, учёта, измерения стороны 10 кВ. | м | Согласно проекту |
|  | Пусконаладочные работы в объеме СНиП | комплект | 1 |

8. Потребность в материально-технических ресурсах:

- Поставка материально-технических ресурсов на объект осуществляется Подрядчиком

- Объем поставляемых МТР согласно проекта (шифр  100-41/13-07-2014)

9. Требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов:

Поставляемое оборудование, материалы и кабельная продукция должны быть:

- новыми (при необходимости указывается год выпуска, ранее которого МТР не применяются);

- иметь сертификаты, паспорта или другую документацию подтверждающую их качество;

- при комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода–изготовителя;

- руководители работ по реконструкции объекта совместно с представителями филиала «Рязаньэнерго» должны осуществлять входной контроль качества применяемых материалов, изделий, оборудования и наличия необходимых сертификатов и технических паспортов, удостоверяющих их качество

10. Контроль качества и приемка работ:

Руководители работ по реконструкции объекта совместно с представителями филиала «Рязаньэнерго» должны:

- осуществлять контроль состава и объёмов выполняемых работ;

- проводить оперативный контроль качества материалов и по видам выполняемых  работ, а также их соответствия требованиям нормативно-технических документов;

- определять объёмы работ по переделке некачественно выполненных работ и устранению брака, с оформлением двусторонних  актов;

- определять объёмы дополнительных работ, выявленные в процессе производства работ, с оформлением двусторонних актов;

- осуществлять контроль соблюдения сроков выполнения отдельных технологических этапов и срока окончания работ в целом по объекту.

11. Особые  условия:

- выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на виды работ, утверждённого техническим руководителем Подрядчика и согласованные с заместителем директора по техническим вопросам – главным инженером филиала (допускается установить иное должностное лицо, ответственное за согласование технических заданий).

- все согласования, разрешения, необходимые для производства работ получает Подрядчик в установленном порядке

- привлечение автотранспортной техники, необходимой для выполнения работ, производит Подрядчик.

- после завершения работ, в том числе работ по благоустройству территории Подрядчик совместно с Заказчиком обеспечивает получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Благоустройство территории предъявляется Подрядчиком органам архитектуры и градостроительства в установленном порядке и обеспечивается сдача-приёмка качества выполненных работ. Подрядчик обеспечивает проведение освидетельствования технического состояния электроустановок экспертной организацией, аттестованной в ФГУ «НТЦ Энергобезопасность».

- подрядчик после окончания строительно-монтажных и пусконаладочных работ представляет следующую документацию:

- комплект рабочих чертежей проекта на строительство предъявляемого к приёмке объекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией, или надписями, удостоверяющими соответствие выполненных работ рабочим чертежам проекта;

- технический паспорт (технически характеристики) объекта;

- сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий, оборудования, кабельной продукции применённых при производстве строительно-монтажных работ;- комплект технической документации оборудования на русском языке и языке страны завода-изготовителя. При корректировке и изменении конструкции или комплектации поставляемого оборудования, кабельной продукции, материалов и конструкций все изменения должны быть отражены в технической документации.

- акты освидетельствования скрытых работ;

- протоколы испытания;

- протоколы по пусконаладочным работам в объёме, предусмотренном проектом;

- акты на пересечения с инженерными сооружениями;

- другие, не перечисленные выше документы в соответствии с требованиями ПТЭ, СНиП, ПУЭ и иными НТД.

12. Гарантии исполнителя работ:

12.1. Требуемый гарантийный срок на выполненные работы – не менее 36 месяцев.

12.2. Исполнитель должен обеспечить:

- соответствие выполненных работ и конструктивных элементов требованиям нормативно-технических документов технологических карт;

- соблюдение сроков сдачи Заказчику законченного объекта в целом;

- устранение за свой счёт дефектов по вине Подрядчика, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.

13. Сроки выполнения работ.

Начало: май  2015г.

Окончание: сентябрь 2015 г.